## Slide 1: GoogleTestとFakeFunctionFrameworkによるTOPPERSアプリケーションの単体テスト自動化
パイオニアシステムテクノロジー株式会社 2022年度新入社員一同
作成者:仙石 友輝
共同作業者:薄井 茜、髙橋 佑梨、村山 晴基

## Slide 2: 目次
著作権表記
参考サイト、参考資料
1.概要
2.テストの全体像
3.テスト対象
4.テスト環境の構築
5.テストケース
5.1.各テストケースに共通する箇所の解説
5.2.テストケースの解説(1)スイッチスキャンタスク
5.3.テストケースの解説(2)LED4点滅タスク
6.実行ファイルの生成
7.テストの自動実行
8.テスト結果
9.テストの応用
10.まとめ

## Slide 3: 著作権表記
本資料は、名古屋大学情報学研究科附属組込みシステム研究センター(NCES)の「組込みソフトウェア開発技術の基礎」(以降、「組込みソフトウェア開発技術の基礎」と略) を改変・再配布する形になるため、著作権を以下のとおり示します。

## Slide 4: 参考サイト、参考資料
・組込みソフトウェア開発技術の基礎 https://www.nces.i.nagoya-u.ac.jp/NEP/materials/about.html
・GoogleTest https://github.com/google/googletest
・GoogleTest ドキュメント日本語訳 http://opencv.jp/googletestdocs/index.html
・Fake Function Framework(FFF) https://github.com/meekrosoft/fff
・モダンC言語プログラミング https://tatsu-zine.com/books/modern-cprogramming
出版社: KADOKAWA/アスキー・メディアワークス

## Slide 5: 1.概要(1/5)
目的
  組込みソフトウェア開発では、実機が用意されないと通信系やレジスタ・メモリ系のテストが困難です。ソースコードを改変すれば出来なくもないですが、製品に載せるソースコードに手を加えることは避けたいです（品質が担保できなくなる）。ソースファイルを疑似テスト用と本番用で入れ替えすることも考えられますが、かなり手間となります。
  これらの課題を解決するために、実機不要な自動単体テスト環境を
  GoogleTest ＋ FFF（Fake Function Framework）によって実現する

## Slide 6: 1.概要(2/5)
狙い
  昨今の半導体不足や短納期開発における実機不足の改善。
  誤ってテストコードが本番用ソフトに混入することの防止。
  いきなり大規模開発に単体テスト自動化を適用しようとすると失敗しがちのため、先ず小規模なカップラーメンタイマに適用することで、基本を理解する。

## Slide 7: 1.概要(3/5)
GoogleTestとは
  Google社の提供するC++用の単体テストのフレームワーク
  C言語プログラムの単体テストにも利用可能
GoogleTestの利点
  C++言語の知識がなくても、容易に単体テスト環境の構築が可能
  関数の戻り値や変数の検証が容易
  テストケースの追加が容易
  テスト結果の可読性が高い
  日本語のドキュメントが充実
  非常に大きい回数の繰り返しテストが高速かつ,容易に実装が可能
  テスト対象を改変せずに試験が可能

## Slide 8: 1.概要(4/5)
Fake Function Framework (FFF) とは
  FFFは、単体テスト用のダミー関数を自動生成するツールです。FFFは、GoogleTestと組み合わせて動作します。
Fake Function Framework (FFF) の利点
  C++の知識が浅くても下位関数を容易に偽装でき、戻り値も指定可能
  レジスタの偽装ができるので、実機がなくてもPC上で単体テストが可能
  カスタムFake関数にて、独自に作成したモック関数を実行可能
    TOPPERSのサービスコールの偽装や、コールバック関数の偽装も可能
  GoogleTestの豊富な判定文を用いて、偽装した下位関数の呼び出し回数や下位関数に渡す引数等の検証が可能
  GoogleTestと組み合わせて、テスト対象を改変せず、高速に試験可能

## Slide 9: 1.概要(5/5)
GoogleTest + FFF をTOPPERSアプリケーションの単体テストに適用するために
  setjmp/longjmp を用いた無限ループからの脱出
    無限ループを含む関数の呼び出しがあると、テストを完了できない。
      テスト実行前にsetjmpをコール。
      TOPPERSのサービスコールを偽装。偽装したサービスコール内にlongjmp を仕込むことで無限ループからの脱出を可能とし、正しくテストが行えるようにする。
  再現性の低いバグを発見可能なテストケース
    テストケースのテンプレートを作成し、数多の組み合わせを検証することで、特定の条件でのみ発現するバグを発見することが可能。
    SW1とPUSH1の同時変化といった実機ではなかなか再現できないテストが可能。

## Slide 10: 2.テストの全体像
  GoogleTest:テストケース,期待値検証マクロの提供
  FFF:関数の偽装マクロの提供
テストケース
作成
  テスト対象:GoogleTestからコールされ、FFFで偽装された関数をコールし処理を終える
  GoogleTest:期待値を検証しながら,複数個あるテストケースを1つずつ逐次的に実行
テスト実施
  GoogleTest:テスト結果レポート作成
テスト終了

## Slide 11: 3.テスト対象(1/7)
今回のテスト対象はカップラーメンタイマのソースコードです。このカップラーメンタイマはTOPPERSのアプリケーションタスクとして実装されております。カップラーメンタイマのソースコードや、外観、仕様、開発環境等は、第11回TOPPERS活用アイデア・アプリケーション開発コンテストの「データキュー機能と固定長メモリプール機能を用いたタスク間通信に関する教材」を参照願います。https://www.toppers.jp/contest.html

## Slide 12: 3.テスト対象(2/7)
ソースファイル分割
  GoogleTestはファイル単位でテストを実行します。
  「第11回TOPPERSアイディア・アプリケーション開発コンテスト」にて、弊社の2021年度の新人が作成したカップラーメンタイマは、ファイル分割の粒度が粗すぎることから、テスト向きではないです。
  そこでファイルを分割し、テストをしやすい構成にしました。

## Slide 13: 3.テスト対象(3/7)
.
タイマタスク
LED4点滅タスク
1秒周期ハンドラ
0.01秒
周期ハンドラ
1秒周期
ハンドラ
スライドスイッチ
プッシュスイッチ
LED２
スイッチイベント
生成タスク
1秒経過イベント
生成タスク
LED4
イベント
起動・停止要求
起床要求
点灯・消灯要求
イベント
状態取得
点灯・消灯要求
イベント
起床要求
起床要求
LED1
起動・停止要求
点灯・消灯要求
0.25秒周期ハンドラ
点滅イベント送信タスク
分割前のファイル構成
timer.c
cup_timer.c
blink.c

## Slide 14: 3.テスト対象(4/7)
タイマタスク
メイン関数
(timer_main.c)
LED２
イベント
点灯・消灯要求
状態取得
イベント
起床要求
起動・停止要求
分割後のファイル構成（計時関連）
LED4点滅タスク
メイン関数
(blink_main.c)
ベース周期(1秒)生成
関数群 (base_time_cyclic.c)
1秒周期ハンドラ
1秒経過イベント
生成タスク
起床要求
スイッチスキャン関数群
(sw_state_cyclic.c)
0.01秒周期ハンドラ
スイッチイベント
生成タスク
スライドスイッチ
プッシュスイッチ
タイマタスク
サブ関数群
(timer_sub.c)
関数コール

## Slide 15: 3.テスト対象(5/7)
LED4点滅タスクメイン関数
(blink_main.c)
LED4
イベント
イベント
点灯・消灯要求
分割後のファイル構成（LED4関連）
タイマタスク
サブ関数群
(timer_sub.c)
LED4点滅タスクサブ関数群
(blink_sub.c)
起床要求
点滅周期生成関数群
(led4_blink_cyclic.c)
0.25秒周期ハンドラ
0.25秒経過イベント
生成タスク
関数コール
1秒周期
ハンドラ
(cup_timer.c)
LED1
点灯・消灯要求
起動・停止要求
1秒周期ハンドラはテスト対象外としました

## Slide 16: 3.テスト対象(6/7)
次のフォルダにファイル分割後のソースファイル一式があります。
  sample\RX63N\cup_timer10 -> NCES TRAINING BOARD用
  sample\stm32\cup_timer10 -> STM32F401 Nucleo用
テスト対象のファイルは次の7ファイルになります。
  \CUP_TIMER10
  │ blink_main.c
  │ blink_sub.c
  │ base_time_cyclic.c
  │ led4_blink_cyclic.c
  │ sw_state_cyclic.c
  │ timer_main.c
  │ timer_sub.c

## Slide 17: 3.テスト対象(7/7)
状態遷移表とフローチャート
  タイマタスクとLED4点滅タスクの状態遷移表、及び各モジュールのフローチャートは下記エクセルを参照願います。
ビルドと動作確認
  cup_timer10ディレクトリを\program\program_asp\にコピーしてください。
  「組込みソフトウェア開発技術の基礎」の12.ITRONプログラミング実習編を参考にcup_timer10をビルドし、マイコンボードに書き込んでください。 12.ITRONプログラミング実習編「カップラーメンタイマの実装」と同じ動作となることを確認してください。

## Slide 18: 4.テスト環境の構築(1/8)
この単体テスト環境は、以下の環境で動作確認しております。
  Windows10 Pro 64ビット
  Pleiades All in One Eclipse リリース2021 Ultimate Windows x64 Ultimate Full Edition https://mergedoc.osdn.jp/#pleiades.html
    上記サイトから、Eclipse Ultimateをダウンロードしてインストールしてください(この単体テスト環境はCDTとPythonを使用するため、Ultimate版をインストールしております)。
    Pythonとgccの環境があれば他の環境でも動作すると推測します。

## Slide 19: 4.テスト環境の構築(2/8)
unit_testディレクトリを\program\program_asp\cup_timer10にコピーしてください。

## Slide 20: 4.テスト環境の構築(3/8)
Eclipseを起動
デフォルトの../workspaceを選択し、起動

## Slide 21: 4.テスト環境の構築(4/8)
プロジェクトエクスプローラ -> 新規 ->プロジェクトを選択

## Slide 22: 4.テスト環境の構築(5/8)
C++プロジェクトを選択して次へ

## Slide 23: 4.テスト環境の構築(6/8)
プロジェクト名に任意の文字列(下図ではunit_test_stm32)を入力
デフォルト・ロケーション使用のチェックを外し、ロケーションにcuptimer10\unit_testを指定
Makefileプロジェクト -> 空のプロジェクト, ツールチェーン -> MinGW GCC を選択し、完了

## Slide 24: 4.テスト環境の構築(7/8)
ユーザ環境変数のPathに次のディレクトリを追加してください。
C:\pleiades\eclipse\mingw\bin
Eclipseをインストールしたディレクトリを指定

## Slide 25: 4.テスト環境の構築(8/8)
unit_test\build\run_all.batの下から2行目を次のように変更してください。
C:\pleiades\python\3\python.exe main.py
@pause
Eclipseをインストールしたディレクトリを指定

## Slide 26: 5.テストケース
テストケース数と解説の範囲
  下表の通り40のテストケースを作成しました。全てのテストケースを説明すると膨大になるため、各テストケースに共通する箇所と、テストケースを2つ抜粋して解説します。
テスト対象のCファイル名 | テストケースのファイル名 | テストケースの数
timer_main.c | testTimerMain.cpp | 6
timer_sub.c | testTimerSub.cpp | 9
base_time_cyclic.c | testBaseTimeCyclic.cpp | 2
sw_state_cyclic.c | testSwStateCyclic.cpp | 6
blink_main.c | testBlinkMain.cpp | 7
blink_sub.c | testBlinkSub.cpp | 8
led4_blink_cyclic.c | testLed4BlinkCyclic.cpp | 2
テストケースの合計 |  | 40

## Slide 27: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(1/11)
テストケース作成の最初の作業として、GoogleTest を使用するためのヘッダgtest.hと、FFFを使用するためのヘッダFFF.hをincludeします。
FFFを使うためにはDEFINE_FFF_GLOBALSの記述が必要となります。
テスト対象をextern “C”で丸ごとincludeします。こうすることで、テスト対象のstatic変数やstatic関数の参照・更新が可能となります。

## Slide 28: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(2/11)
関数の実体があるものはテスト対象のCソースファイルに記述された関数のみです。実体のない関数は、FFFで偽装関数宣言します。
戻り値がvoidの場合:FAKE_VOID_FUNC(偽装する関数名,引数の型);
戻り値がある場合:FAKE_VALUE_FUNC(戻り値の型,偽装する関数名,引数の型);

## Slide 29: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(3/11)
・FFFで偽装する関数は、テストケース実行前に初期化する。
偽装関数の初期化リストFFF_FAKE_LISTの定義:FAKE(初期化する偽装関数名)

## Slide 30: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(4/11)
テストケースの初期化と後処理
  SetUpはTEST_Fで記述された各テストケースの実行前の処理、TearDownが各テストケースの実行後の処理となります。
  テスト対象、及びテストケースはグローバル変数を使用しています。
  よって、マルチスレッド環境下で複数のテストケースが同時実行された場合、グローバル変数のアクセスでテストが破綻する恐れがあります。
  複数のテストケースを同時実行することは無いとは思いますが、 保険としてmutexにてテストケースを逐次実行するようにしました。

## Slide 31: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(5/11)
テストケースの追加の方法
TEST_F(テストグループ名,テスト名称)でテストケースを追加していきます。
TEST_FはGoogleTestのマクロで、複数のテストケースで同じデータ設定を使う際に使用します。
EXPECT_EQは GoogleTestの判定文で、1つ目の引数に期待値、2つ目の引数に検証対象を記述します。主な判定文を次ページ以降に記載します。

## Slide 32: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(6/11)
・GoogleTestの判定文について
GoogleTestでは、判定文を生成するマクロを用いてテストの成功/失敗を判定します。本資料では主な判定文としてTRUE/FALSEの判定と2値の判定のみ掲載しますが、他にも文字列の比較等の判定文があります。詳細はGoogle Test ドキュメント日本語訳http://opencv.jp/googletestdocs/index.htmlを参照願います。
・判定文の使い分け方
判定文は、ASSERT_*とEXPECT_*の2種類に大別されます。
ASSERT_*は、判定条件が失敗の時、実行中のテストケースを中断し、次のテストケースを実行します。

## Slide 33: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(7/11)
EXPECT_*は、判定条件が失敗の時でもテストを中断せず、次のテストを実行します。
通常は1度のテストで複数の失敗を検出できるEXPECT_*が便利です。
・ASSERT_*が役に立つケース
①プロジェクトの規定上、1つでもエラーを検出したテストケースはテストのやり直しになる。
②テスト対象のアルゴリズムの性質上、エラー検出後のテストは無意味なものとなる。
①②のどちらもテスト時間が短ければEXPECT*でも支障ないですが、長時間かかる多数のテストケースを一晩中実行する際等に差が出てきます。

## Slide 34: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(8/11)
TRUE/FALSEの判定
  ASSERT/EXPECT_期待値(引数)の書式で、期待値と引数が異なるとエラーとなります。
判定 | 判定 | 判定条件
ASSERT_TRUE(condition); | EXPECT_TRUE(condition); | condition が true
ASSERT_FALSE(condition); | EXPECT_FALSE(condition); | condition が false

## Slide 35: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(9/11)
2つの値の判定
  1つ目の引数に期待値、2つ目の引数に検証対象を記述します。
判定 | 判定 | 判定条件
ASSERT_EQ(expected, actual); | EXPECT_EQ(expected, actual); | expected == actual
ASSERT_NE(val1, val2); | EXPECT_NE(val1, val2); | val1 != val2
ASSERT_LT(val1, val2); | EXPECT_LT(val1, val2); | val1 < val2
ASSERT_LE(val1, val2); | EXPECT_LE(val1, val2); | val1 <= val2
ASSERT_GT(val1, val2); | EXPECT_GT(val1, val2); | val1 > val2
ASSERT_GE(val1, val2); | EXPECT_GE(val1, val2); | val1 >= val2

## Slide 36: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(10/11)
FFFの主な機能とGoogleTestの判定文の組み合わせによる検証
  テスト対象の関数を実行すると、下記の様な値がFFFによって記録されます。
    渡された引数の確認(Nは引数順): <偽装した関数名>_fake.argN_val
    戻り値の操作:<偽装した関数名>_fake.return_val
    呼び出された回数の確認:<偽装した関数名>_fake.call_count
    関数の呼び出し履歴(Nは呼び出し順):fff.call_history[N]
    複数回呼び出された際の引数の確認 (Nは引数順,Mは呼び出し順):
  <偽装した関数名>_fake.argN_history[M]
  テストの基本的な流れは、テスト対象関数実行後にGoogleTestのASSERT/EXPECT判定文にて、FFFで記録された上記の値を検証していくことになります。

## Slide 37: 5.1.各テストケースに共通する箇所の解説(11/11)
カスタムFake関数について
  偽装関数の初期化リストFFF_FAKE_LISTに登録するだけで前ページのFFFの機能を利用することができますが、偽装関数内に任意のロジックを実装したい場合、カスタムFake関数を使います。
  カスタムFake関数:<偽装した関数名>_fake.custom_fake
固定長メモリブロックの獲得を擬似的に実装するget_mpf_custom_fake関数を作成
テストケース内で、テスト対象のled4_blink_time_task関数実行前にget_mpf_custom_fake関数をカスタムFake関数に設定

## Slide 38: 5.2.テストケースの解説(1)スイッチスキャンタスク(1/4)
  テスト対象関数 sw_scan_task (関数の詳細は「状態遷移表とフローチャート」を参照願います)
10ms周期ハンドラから起床されると、SW1とPUSH1の状態をスキャンした後、無限ループによって再びスリープする。

## Slide 39: 5.2.テストケースの解説(1)スイッチスキャンタスク(2/4)
  デバイスドライバを偽装して、SW1 とPUSH1の状態を操る
テストケースにて、スイッチの状態を事前に設定する
事前に設定されたスイッチの状態を返す

## Slide 40: 5.2.テストケースの解説(1)スイッチスキャンタスク(3/4)
  SW1 とPUSH1の同時押下のテストケース
setjmpライブラリ実行後、
無限ループを含むテスト対象sw_scan_taskをコール
テスト結果の検証
関数の呼び出し履歴(Nは呼び出し順):fff.call_history[N]
渡された引数の確認(Nは引数順): <関数名>_fake.argN_val
sw1とPUSH1の現状態をOFFに設定
前ページの偽装されたデバイスドライバがsw1とPUSH1をONを返すように設定
次ページの偽装slp_tsk内のlongjmpにより無限ループから脱出する
前ページの偽装デバイスドライバをカスタムfAKE関数に設定

## Slide 41: 5.2.テストケースの解説(1)スイッチスキャンタスク(4/4)
TOPPERSのサービスコール slp_tsk の偽装
  テスト対象(無限ループ)からコールされる偽装slp_tskが2回コールされると、longjmpライブラリによって無限ループから脱出し、テストケースに戻る。結果的に、テスト対象はキースキャンを1回実行することになる。
呼び出された回数の確認:<関数名>_fake.call_count

## Slide 42: 5.3.テストケースの解説(2)LED4点滅タスク(1/5)
テスト対象関数 blink_task (関数の詳細は「状態遷移表とフローチャート」を参照願います)
  データキュー受信により起床するイベントドリブンなタスク
    データキュー受信の偽装が必要となる

## Slide 43: 5.3.テストケースの解説(2)LED4点滅タスク(2/5)
TOPPERSサービスコール rcv_dtq の偽装
  テスト対象(無限ループ)からコールされる偽装rcv_dtqがテストケースで設定されるloop_numを超えてコールされると、longjmpライブラリによって無限ループから脱出し、テストケースに戻る。
呼び出された回数の確認:<関数名>_fake.call_count
固定長メモリブロックはmalloc/freeで代替する
テストケースで事前に設定したイベントを代入する

## Slide 44: 5.3.テストケースの解説(2)LED4点滅タスク(3/5)
TOPPERSサービスコール rel_mpfの偽装
  解放するメモリブロックのアドレスを検証する
固定長メモリブロックはmalloc/freeで代替する

## Slide 45: 5.3.テストケースの解説(2)LED4点滅タスク(4/5)
Blinkタスクの点滅状態(消灯)での全イベント受信のテストケース(1/2)
この配列にEV_BLINKで定義されるメッセージを追加していきます。
要素順にデータキューにメッセージが送信されます。
配列の最大要素数はTEST_SCENARIO_MAXで調整します。
静的API（ATT_INI）により登録した初期化ルーチンは自動的に実行されないため、ここで実行する
タスクの状態を保持する変数を書き換える

## Slide 46: 5.3.テストケースの解説(2)LED4点滅タスク(5/5)
Blinkタスクの点滅状態(消灯)での全イベント受信のテストケース(2/2)
テスト結果の検証
関数の呼び出し履歴(Nは呼び出し順):fff.call_history[N]
setjmpライブラリ実行後、
無限ループを含むテスト対象blink_taskをコール
偽装rcv_dtq内のlongjmpにより無限ループから脱出する

## Slide 47: 6.実行ファイルの生成(1/2)
Eclipseを起動
プロジェクトエクスプローラ -> プロジェクト(下図ではunit_test_stm32)を右クリック -> プロジェクトのビルド

## Slide 48: 6.実行ファイルの生成(2/2)
ビルドが成功すると、cup_timer10\unit_test\build\に、7つのexeファイルが生成されます。

## Slide 49: 7.テストの自動実行(1/2)
Windowsのエクスプローラから、cup_timer10\unit_test\build\run_all.batをダブルクリックすると、全テストケースが自動実行されます。

## Slide 50: 7.テストの自動実行(2/2)
Dosプロンプトが起動し、
テスト結果が表示されます。
各テストケースの実行ログ
テスト全体の結果

## Slide 51: 8.テスト結果(1/10)
テスト結果はDosプロンプトに表示されると共に、resultフォルダにxmlとcsvで出力されます。

## Slide 52: 8. テスト結果(2/10)
タイマメイン

## Slide 53: 8. テスト結果(3/10)
タイマサブ

## Slide 54: 8.テスト結果(4/10)
ベースタイム周期ハンドラ

## Slide 55: 8.テスト結果(5/10)
スイッチ

## Slide 56: 8.テスト結果(6/10)
ブリンクメイン

## Slide 57: 8.テスト結果(7/10)
ブリンクサブ

## Slide 58: 8.テスト結果(8/10)
LED4点滅周期ハンドラ

## Slide 59: 8.テスト結果(9/10)
PythonによるXML‐CSVパース
  GoogleTestが出力したテスト結果XMLをCSV形式に成形して出力するプログラム

## Slide 60: 8.テスト結果(10/10)
テスト結果 概要出力
  (0_Total Result.csv)
テストケース 詳細出力 （testSwStateCyclic.csv）

## Slide 61: 9.テストの応用
再現性の低いバグの検出
再現性の低いバグは、タスク間メッセージの受信の順番に起因して発生することがよくあります。
例)タスクAからaメッセージ受信(めったに受信しない)
タスクBからbメッセージ受信(同上)
タスクCからcメッセージ受信(同上)
→この順番で受信した場合のみ不具合発生
このような検証には,全タスクの全メッセージの組合せをテストしなければならないため,テストケースが膨大になります。
本書で紹介したテストケースは単純なメッセージIDの1次元配列ですが、この配列を改造することで,複数のタスクからの複数のメッセージの偽装が可能となります。夜仕掛けて朝には数兆通りのメッセージ受信順のテスト結果が出来上がっているといった運用が期待できます。

## Slide 62: 10.まとめ
  デバイス不要の単体テストが実現できた
    実機を使わずに、PC上で単体テストを完結できた
  テストの自動化で、網羅性・柔軟性の高いテストが容易に実現できた
    数多いテストケースやシナリオを容易に実行することができた
    実際のデバイス操作では実現しにくいケースも容易にテストすることができた
  テストケース作成の知識を得ることができた
    テストをする際の考え方などを知ることができた